Annexe 5

Valeurs d'émissions recalculées à partir d'essais routiers de la presse automobile

Annexe 5,a : valeurs d'émission de CO2 obtenues sur la base des essais de la revue "Action Auto-Moto".

Le tableau ci-dessous a été établi initialement à l'aide des valeurs de consommation obtenues par la revue action auto-moto depuis 1997.

Pour chaque modèle essayé, sont précisés : le carburant utilisé, le numéro de la revue, la valeur de consommation moyenne, émission de CO2  recalculée )à partir des valeurs unitaires du paragraphe précédent. Lorsqu'elles ont été retrouvées (pas toujours facile pour les modèles anciens), la valeur d'émission homologuée par le constructeur et publiée par l'ADEME est mentionnée. Dans ce cas, la dernière colonne mentionne la différence entre émission calculée et émission officielle.

| Modèle et puissance (ch din) | Energie E = essence D = Diesel G = GPL | Filtre à particule (FAP diesel seulement) | Date de sortie | Poids | Numéro et date essai A Auto Moto | Cons Ville/R/AR mesurée (l/100km) | Cons moyenne Action-Auto-Moto (l/100km) | Emission CO2 moyenne calculée (g/km) | Emission CO2 moyenne Officielle (g/km) | Différence émission moyenne calculée / émission officielle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW 316i 102 ch GPL | E/G |  |  | 1230 | 38 09/1997 | 11,8/8,8/10,2 | 10,3 | 168,9 |  |  |
| BMW318 Tds 90 ch | Dl inj indirecte | non |  | 1320 | 38 09/1997 | 9,4/6,7/7,6 | 7,9 | 210,1 |  |  |
| BMW 320 D 150ch | D - inj directe | Non | 1998 |  | Hors série Nouv2002 | 10/6,8/7,5 | 8,1 | 215,5 |  |  |
| BMW 320 D (nouvelle) | D - inj directe | Option 600€ | 2005 | 1534 | HS AAM N°46 2005 |  | 7,5 | 199 | 153 | +30% |
| BMW 118d 122ch | D - inj directe | Option 600€ |  |  | 117-11/2004 | 8,6/6,5/7 | 7,4 | 197 | 151 | + 30,5% |
| BMW X3 3.0 i | Es |  | 2003 | 1712 | HS AAM N°46 2005 |  | 12,8 | 305 |  |  |
| BMW X.3 2.0 D | Diesel | oui | 2003 | 1830 | HS AAM 46 2005 |  | 9,8 | 261 |  |  |
| BMW X.3 3.0 D | Diesel | oui | 2003 | 1895 | " " |  | 10 | 266 |  |  |
| Modèle et puissance (ch din) | Energie | FAP | Date sortie | Poids | Réf essai | Cons V/Route/autmesurée | Cons moyenne Action-Auto-Moto (l/100km) | Emis CO2 calculée | Emis CO2 Officielle | # valeur calculée/ valeur officielle |
| BMW X.5 3.0 i | Ess |  | 2003 | 2090 | HS AAM N°46 2005 |  | 14,3 | 340 |  |  |
| BMW X.5 3.0 D auto | Diesel | Option 810 € | 2003 | 2237 | HS AAM N°46 2005 |  | 12 | 319 |  |  |
| Chevrolet Corvette | essence |  |  |  | HS AAM N°46 déc 05 |  | 12,6 | 300 | 290 | +3,5 % |
| Citroën Xantia 1.8 16V 110ch ess/GPL | GPL |  | 1993 (97 pour GPL) | C : 1280 | 38 09/1997 | 13,0/9,3/10,1 | 10,8 | 177 | 172 | +3% |
| Citroën Xantia 1,9 TD 90 ch | Diesel | Non | 1993 | C : 1370 | 38 09/1997 | 9,2/7,1/8,4 | 8,2 | 218,1 | 181 | +20,5 % |
| Xantia HDi 110 ch | Diesel | Non | Moteur 1998 | 1361 | 119-01/05, occasion comparaison ess/diesel |  | 7,1 | 189 | 150 | +26% |
| C5 1.6 Hdi 110 | Diesel | Oui | 2004 |  | N° 117 de novembre 2004). |  | 7,4 | 197 | 142 | +38,6% |
| C5 Hdi nouvelle | Diesel | Oui | 2008 | 1595 | HS 1000 essais 2009 |  | 7,6 | 202 | 149 | + 35,5% |
| C5 1.8 16 V | essence |  | 2001 | 1367 | HS 46-déc 2005 |  | 9,2 | 219 | 187 | +17% |
| C5 V6 auto | essence |  | 2001 | 1560 | HS 46-déc 2005 |  | 11,6 | 276 | 238 | + 16% |
| Ford Mondeo 1.8 115 ch GPL | GPL |  | 1996 | 1340 | 38 09/1997 | 12/9,1/9,9 | 10,3 | 169 |  |  |
| Ford Mondeo break 1,8 TD 90 Ch | Diesel |  | 1996 | 1400 | 38 09/1997 | 9,9/6,8/7,8 | 8,2 | 218 |  |  |
| Ford MondeoTdci 115 | Diesel | non | 2001 | 1500 | HS N°46 déc 2005 |  | 7,4 | 197 | 148 |  |
| Ford Mondeo Tdci 125 | Diesel |  | 2008 |  | HS 1000 essais 2009 |  | 8,2 | 218 | 154 | +41,6% |
| Ford Galaxy 2.0 115 ch | GPL | Non |  | 1730 | 38- 09/1997 | 15,9/12,1/13 | 13,7 | 225 |  |  |
| Ford Galaxy Tdi 90 ch | Diesel inj directe | Non |  | 1760 | 38 09/1997 | 10,1/7,9/9,4 | 9,1 | 242 |  |  |
| Ford S Max tdci 125 |  |  |  |  | HS 1000 essais 2009 |  | 9 | 239 | 164 | +45,9% |
| Mercedes C 180 122 ch ess/GPL | GPL |  | 1993 (GPL 95) | 1302 | 38-09/1997 | 13,1/9,8/10,9 | 11,3 | 185 |  |  |
| Mercedes C 220 D 95 ch | Diesel | Non | 1993 | 1365 | 38 - /1997 | 10/7,5/8,3 | 8,6 | 229 |  |  |
| Mercedes C 200 CDI 115 ch |  |  | 2000 | 1490 | (hors série nouv 2001) |  | 8 | 213 | 161 |  |
| Mercedes C 200 CDI | Diesel | Non | 2008 |  | HS 1000 essais 2009 |  | 8 | 213 | 156 | +36,5% |
| Opel ASTRA 1.4 16V Br 90 ch GPL | GPL |  | 1996 | 1176 | 38-09/1997 | 10,7/7,6/9,4 | 9,2 | 151 |  |  |
| Opel ASTRA 1.7 Td Break 82 ch | Diesel | Non | 1994 | 1230 | 38-09/1997 | 7,5/6,4/7,7 | 7,2 | 191 |  |  |
| Opel ASTRA 2.0 DTi 100ch | Diesel | Non |  |  | N° 119 de janvier 2005, |  | 6,7 | 178 |  |  |
| Opel ASTRA cdTI100 | Diesel | Non |  |  | HS 1000 essais 2009 |  | 7,6 | 202 | 135 | +49,7% |
| Opel ASTRA CDTi 100ch | Diesel | Non |  | 1335 | HS N°46 déc 2005 |  | 7,7 | 205 | 138 | + 48,5% |
| Opel Vectra 1.6 16 V 100ch GPL | GPL |  |  | 1250 | 38-09/1997 | 11,7/8,9/10,4 | 10,3 | 169 |  |  |
| Opel Vectra 2.0 di 82 ch | Diesel | non |  | 1380 | 38-09/1997 | 9/6,4/7,8 | 7,7 | 205 |  |  |
| Opel Vectra 1.6 16 V 100ch | Es |  | 1995 | 1250 | 47-07/1998 | 10,2/7,7/9 | 9 | 214 |  |  |
| Opel Vectra 1,9 cdti 120 | Diesel |  |  | 1468 | HS N°46 déc 2005 |  | 7,4 | 197 | 154 | +28% |
| Peugeot 107 | essence |  | 2005 | 837 | 123-06/2005 | 6,7/5,6/7,3 | 6,5 | 155 | 109 | + 41,9 % |
| Peugeot 1007 | essence 75 ch |  | 2005 | 1184 | HS N°46 déc 2005 |  | 9,1 | 217 | 153 |  |
| Peugeot 1007 | Diesel 70ch |  | 2005 | 1250 | HS N°46 déc 2005 |  | 7,2 | 191,5 | 115 |  |
| Peugeot 406 1.8 16V 112 ch | ES |  | 1995 | 1350 | 47-07/1998 | 11,1/7,7/8,7 | 9,2 | 219 |  |  |
| Peugeot 406 1.8 16V 112 ch | GPL |  | 1995 | 1285 | 38 9/1997 | 12,8/8,8/10 | 10,5 | 172 | 172 | 0% |
| Peugeot 406 T d | Diesel |  | 1995 | 1348 | 38 9/1997 | 9,8/7,2/8,6 | 8,5 | 226 | 181 | +24,8% |
| Peugeot 407 Hdi | Diesel | oui | 2004 | 1475 | HS 1000 essais 2009 |  | 7,6 | 202 | 140 | + 44% |
| Peugeot 407 1.8 | essence |  | 2004 | 1454 | HS 1000 essais 2009 |  | 9,8 | 233 | 181 | +28,9% |
| Renault TWINGO | ES |  | 1993 | 860 | 123-06/2005 | 7,8/6,6/8,3 | 7,6 | 181 | 138 | + 31 % |
| Renault TWINGO | Es |  | 2008 | 970 | HS 1000 essais 2009 |  | 8 | 190 | 132 | + 44% |
| Renault TWINGO | diesel |  | 2008 | 1047 | HS 1000 essais 2009 |  | 6,7 | 178 | 104 | +71,4% |
| Renault Clio 1.2 58 ch | GPL |  | 1996 | 860 | 38 09/1997 | 9,9/6,9/8,7 | 8,5 | 139 | 126 | + 10,6 % |
| Renault Clio 1,9 d 64 ch | Diesel inj indirecte | non | 1993 | 960 | 38 09/1997 | 7,6/6,5/8 | 7,4 | 197 |  |  |
| Renault Clio 1,5 dCi 65 ch (hs nouveautés 2002) | Diesel inj dir | non | 2001 |  |  |  | 6,3 | 168 | 115 | +45,7% |
| Renault Clio 1,5 dCi 85 ch (nouvelle) | Diesel inj dir | non | 2005 |  | 127-oct 2005 |  | 6,7 | 178 | 117 | +52,3% |
| Renault Clio 1.2 GPL |  |  | 2006 |  | 159 sept 2008 |  | 9,8 | 161 |  |  |
| Renault MODUS 1.5 dci 106 ch | Diesel | non | 2005 | 1310 | 123-06/2005 | 8,2/6,1/7 | 7,1 | 189 | 124 | + 52,3 % |
| Renault Mégane 1.6 90 ch GPL | GPL |  | 1995 | 1115 | 38 09/1997 | 11,2/8,9/10,2 | 10,1 | 166 |  |  |
| Renault Mégane 1.6 90 ch | ES |  | 1995 | 1074 | 47-07/1998 | 9,7/7,7/8,9 | 8,8 | 209 |  |  |
| Renault Mégane 1,9 DTI 100 ch | Diesel inj directe |  | 1998 | 1145 | 47-07/1998 | 7,3/5,3/6,4 | 6,3 | 168 |  |  |
| Renault Mégane nouvelle | Ess |  | 2009 1999 | 1097 | HS 1000 essais 2009 | 8,5/6,7/7,9 | 7,7 | 183 |  |  |
| Renault Mégane 1,5 DCi 100 ch Ph 2 | Diesel inj Directe | Non | 2003 | 1320 | HS 46-Déc 05 |  | 7,2 | 192 | 119 | +60,9% |
| Renault Scénic GPL 90 ch | GPL |  |  | 1230 | 38-09/1997 | 10,8/9,3/11,5 | 10,5 | 172 |  |  |
| Renault Scénic Turbo D 90 ch | Diesel inj indirecte | Non |  | 1340 | 38-09/1997 | 9/6,8/8,4 | 8,1 | 215 |  |  |
| Renault Scénic 1.5 dci 100ch | Diesel inj dir |  | 2003 | 1445 | N° 119 de janvier 2005 | 8,9/6,6/7,9 | 7,8 | 207 | 135 | +53,7% |
| Renault Laguna 1.8 GPL 93 ch |  |  | 199(4 | 1210 | 38-09/1997 | 13/9,5/10,8 | 11,1 | 182 |  |  |
| Renault Laguna 2.2 D | Diesel inj indirecte |  | 1994 | 1430 | 38-09/1997 | 9,6/7/7,8 | 8,1 | 215 |  |  |
| Renault Laguna dCi 110 ch | Diesel inj directe |  | 2000 |  | 119/01-2005 Rubrique occasion Es/diesel | 8,5 | 7,5 | 199 |  |  |
| Renault Laguna 1,6 16 V 110 ch | ES |  | 1998 | 1260 | 47-07/1998 | 9,7/7,5/8,1 | 8,4 | 200 | 175 | +14,3% |
| Renault Laguna II 1,9 dci 100 ch |  |  |  |  | HS nouveautés 2002 | 8,7 | 7,8 | 207 | 144 | +44,1% |
| Renault Laguna nouvelle1.5 dci | Diesel | Non | 2008 | 1430 | HS 1000 essais 2009 |  | 7,3 | 194 | 130 | +49,4% |
| Renault Laguna nouvelle 2.0ch | Ess |  | 2008 | 14120 | HS 1000 essais 2009 |  | 9,4 | 224 | 180 | +24,3% |  |  | 247,4 | 204 | +21,3% |
| Renault Espace 2.2 Dci 150 ch | Diesel – inj direc |  | 2002 | 1906 | HsN°46-déc 2005 |  | 10,2 | 271,3 | 206 | +31,6% |
| Renault Espace 3.0 Dci | Diesel inj direct |  | 2002 | 2013 | HsN°46-déc 2005 |  | 11,9 | 316,5 | 252 | +25,6% |
| Smart 2 places | ess |  | 2000 | 770 | HsN°46-déc 2005 |  | 7,5 | 178 | 113 | +58% |
| Smart 2 places | diesel |  | 2000 | 762 | " " |  | 6,2 | 165 | 95 | +73,6% |
| Smart 2 places Nouvelle | ess |  | 2000 | 796 | hs1000 essais 2009 |  | 7 | 167 | 103 | +62% |
| Smart 2 places Nouvelle | diesel |  | 2000 | 830 | " " |  | 6,3 | 168 | 88 | +90,9% |
| WV Polo 1,6 GPL 75 ch | GPL |  |  | 975 | 38-sept 1997 | 10,8/7,8/9,8 | 9,5 | 155,8 |  |  |
| WV Polo Sdi 64 ch | Diesel inj directe | Non |  | 985 | " " | 6,4/5.0/6,3 | 5,9 | 157 | 127 | +23,6% |
| WV polo 1.4 Tdi 80 | Diesel inj directe | Non |  | 1210 | hsn°46 12-05 | 7 | 7,1 | 189 | 135 | +39,9% |
| VW POLO 1,4 60 ch | Ess |  | 1994 | 927 | 47-07/1998 | 8,6/6,5/8,3 | 7,8 | 186 |  |  |
| VW Golf GPL 90ch | GPL |  | 1996 | 1088 | 38-sept 97 | 11,3/8,2/9,7 | 9,7 | 158 |  |  |
| VW Golf Tdi 90 | Diesel | non | 1995 | 1146 | 38-sept 97 | 6,9/5,4/6,7 | 6,3 | 169 |  |  |
| VW Golf Tdi 90 | Diesel | option | 2004 | 1390 | HS 46 – déc 2005 |  | 7,1 | 189 | 140 | +34,9% |
| VW GOLF 1.6 FSI | Ess |  | 2004 | 1320 | HS 46 – déc 2005 |  | 9,0 | 214 | 163 | +31,4% |
| Volvo V70 GPL | GPL |  | 1995 | 1490 | 38-sept 97 | 14,3/10,6/12,6 | 12,5 | 203 | 195 | +3,9% |
| Volvo V70 | Diesel | non | 1995 | 1570 | 38-sept 97 | 8,9/7,1/8,5 | 8,2 | 217,2 |  |  |
| Volvo V70 | Diesel | option | 2003 | 1650 | hs42-déc 04 |  | 8,0 | 212,8 |  |  |

Annexe 5, b Valeurs d'émission de CO2 obtenues à l'aide des mesures de consommation à vitesse constante réalisées par la revue "l'auto-journal".

|  | Période commercia- lisation | Type moteur | Puissance ch din | Poids | Date essai | Consommation et émission calculée à vitesse donnée (km/h) | Moyenne émission A vitesse stabilisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |  |
| Peugeot 205 | 1983-96 | Essence | 50 | 820 | 1983 | 4,0 95,2 | 4,65 110,7 | 5,55 132,1 | 6,85 163,0 | 7,8 185,6 | 137 |
| Super 5 | 1984-94 | essence | 60 | 796 | 07/93 | 4,1 97,6 | 4,9 116,6 | 5,9 140,4 | 7,4 176,1 | 8,3 197,5 | 146 |
| Citroën Ax | 1986-97 | diesel | 58 | 826 | 12/94 | 3,1 82,5 | 3,6 95,8 | 4,5 119,7 | 5,6 149 | 6,4 170,2 | 123 |
| Audi A2 |  | essence |  | 1007 | 2002 | 4.0 95,2 | 4,75 113,1 | 5,6 133,3 | 6,7 159,5 | 7,4 176,1 | 135 |
| Renault Clio 1.5 dci | 2005 - | Diesel | 65 | 1200 | Oct 2005 | 2,95 78,5 | 3,9 103,7 | 5,2 138,3 | 6,6 175,6 | 7,05 187,5 | 137 |
| Fiat Grande Punto 75 CV | 2005 - | Diesel | 75 |  | Déc 2005 | 3,6 95,8 | 4,25 113 | 5,4 143,6 | 6,85 182,2 | 7,6 202,1 | 147 |
| Citroën ZX 1.4 | 1991-98 | essence | 75 | 946 | 1991 | 4,4 | 5,15 | 6,2 | 7,65 | 8,6 | 6,4 litres 152 g |
| Citroën ZX D | 1991-98 | diesel | 71 | 1119 | 1991 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 7,6 | 5,5 litres 147g |
| Renault Scénic | 2003 - | Diesel |  | 1531 | 2003 | 3,3 | 4.0 | 5,2 | 6,3 | 6,9 | 5,1 litres 136 g |
| Dacia Logan | 2005 - | essence |  |  |  | 4,4 105 | 5,6 133 | 6,3 150 | 7,7 183 | 9,3 221 | 158 |
| Citroën C4 1.6 Hdi | 2005 - | Diesel FAP série |  | 1306 | 2005 | 3,8 101 | 4,65 124 | 5,6 149 | 6,7 178 | 7,25 193 | 149 |
| Citroën BX 16 | 1982-94 | Essence | 94 | 970 | 1983 | 4,95 118 | 5,45 130 | 6,3 150 | 7,65 182 | 8,6 205 | 157 |
| Citroën Xantia 1.8 16V | 1995-2001 | Essence | 112 | 1300 | 1995 | 5,0 119 | 5,5 131 | 6,6 157 | 7,8 186 | 8,6 205 | 160 |
| Citroën C5 2.2 Hdi | 2001- | Diesel FAP | 136 | 1554 | 2001 | 4,5 120 | 5,0 133 | 6,0 160 | 7,0 186 | 7,8 207 | 161 |
| BMW 3.20 D | 2005 - | Diesel FAP option | 163 | 1536 | 2005 | 4,1 109 | 4,75 126 | 5,4 144 | 6,3 168 | 6,75 180 | 145 |
| VW Passat 2.0 Tdi | 2005 - | Diesel FAP option | 140 | 1630 | mai 2005 | 4,3 114 | 4,95 132 | 5,6 149 | 6,55 174 | 7,05 187 | 151 |
| Audi 100 | 1982-90 | Essence | 136 | 1260 | Oct 1983 | 5,4 128 | 5,95 142 | 7,0 167 | 8,25 196 | 9,07 216 | 170 |
| CX GTI Turbo | 1974-89 | Essence | 168 | 1380 | 1986 | 5,95 141,6 | 6,85 163 | 8,05 191,6 | 9,7 230,9 | 10,7 254,7 | 196 |
| Mercedes E 200 | 1985-95 | Essence | 136 | 1404 | 1995 | 5,7 136 | 6,4 152 | 7,2 171 | 8,4 200 | 9,2 219 | 176 |
| 407 Coupé V6 Hdi | 2005- | Diesel FAP |  |  | Nov 2005 | 6,7 178 | 6,65 177 | 7,2 191 | 8,0 213 | 8,45 225 | 197 |
| Renault Vel SATIS 3.0 D | 2002- | Diesel |  | 1945 | 2002 | 6,5 173 | 6,6 176 | 7,5 199 | 9,0 239 | 9,6 255 | 208 |